## Slide 1: FHVrobot

## Slide 2: Gliederung
Allgemeine Aspekte
Spielidee
Technischen Aspekte
Architektur
Teilprojekte
Protokoll
Analysen
Demo

## Slide 3: Allgemeine Aspekte
Prozessmodell: Scrum (Agiles Vorgehen)
Versionsverwaltung: Git
Repository: GitHub (https://github.com/Blackjack92/fhvRobot)
Tickets: ~180
Commits: ~420

## Slide 4: Spielidee
Keine fixe Spielidee
Abstrakter Ansatz gewählt
  App zur Steuerung des Roboters
  App mit Kamerabild
  Unterstützung mehrerer Roboter
  Unterstützung mehrerer Apps
 wiederverwendbar für mehrere verschiedene Spiele

## Slide 5: Spielidee
Parkour mit Zeitmessung
Neue Punkte
  Game Server
  Zeitmessung
  HighScores
  Playerverwaltung
  Benutzerfreundlichkeit (Eigene Controls)
  Erweiterung bestehender Komponenten

## Slide 6: Technische Aspekte
Unterschiedliche Projekte
  Robo
  Server
  App
  Game Server
Heterogene Systeme
  Unterschiedliche Programmiersprachen C++, C#, Java
  Unterschiedliche Plattformen (Windows, Linux, Android)
Wiederverwendbarkeit
  Network-Projekt, verwendet zwischen Server und App
  Bibliothek für I2C, Lidar, C++-Wrapper der DMCC-Lib
Intuitiver Aufbau, Leichte Erweiterbarkeit, Einfache Wartung

## Slide 7: Systemarchitektur
Öffentlicher Server (von überall erreichbar)
App als freier Download
Zwischen Server, Apps und Robot persistente Verbindung
Zwischen Server und Game Server nicht persistent Verbindung (Anfragen gehen vom Game Server aus)

## Slide 8: Server
Programmiersprache: Java
Grafisches Oberfläche: JavaFX
Zentrale Punkte
  Mehrere Roboter und Apps verwalten
  Heartbeats
  Steuerung des Roboters
  Sensordaten des Roboters
  Kamerabild des Roboters
  Unabhängig von anderen Komponenten
  Volle Kontrolle entscheidet, welche Nachrichten bzw. Befehle weitergeleitet werden

## Slide 9: Network
Programmiersprache: Java
Behandelt alle Schichten unter der Applikationsschicht
Musste mit Java 7 gebuilded werden → Android

## Slide 10: Network Codebeispiel
public void readDatagramPacket(DatagramPacket packet, IDataReceivedHandler<ApplicationPDU> applicationHandler, IAnswerHandler answerHandler) {
byte[] data = Arrays.copyOfRange(packet.getData(), 0, packet.getLength());
// Network stack NetworkPDU network = PDUFactory.createNetworkPDU(data); if (network == null || networkManager.handleDataReceived(packet,network,answerHandler)) { return; } TransportPDU transport = PDUFactory.createTransportPDU(network.getInnerData()); if(transport==null||transportManager.handleDataReceived(packet,transport,answerHandler)) { return; } …
ApplicationPDU application = PDUFactory.createApplicationPDU(presentation.getInnerData()); if (application == null) { return; }
applicationHandler.handleDataReceived(packet, application, answerHandler); }

## Slide 11: Verwendung Network Codebeispiel
public boolean handleDataReceived(DatagramPacket packet, ApplicationPDU pdu, IAnswerHandler sender) { Client client = (Client) manager.getCurrentConfiguration(); byte[] payload = pdu.getPayload(); int command = pdu.getCommand(); int flags = pdu.getFlags(); if (command == Commands.CHANGE_NAME) { String name = new String(payload); client.setName(name);
DatagramPacket datagram = DatagramFactory.createDatagramPacket(client, Flags.ANSWER_FLAG, Commands.CHANGE_NAME, name.getBytes()); sender.answer(datagram); } ...
return true; }

## Slide 12: Roboter
Programmiersprache C++
Modularisierung
  Kamera-Modul
  Lidar-Modul
  Orientation-Modul
  LED-Modul
  Zentrale Punkte
  Sensordaten senden mit 30Hz
  Konfigurationsfile
  Automatische reconnects
  Media-Streaming
  2-Radantrieb
  Licht

## Slide 13: Implementierung Protokollstack

## Slide 14: Protokollstack Sequenzdiagramm

## Slide 15: Protokollstack
65528

## Slide 16: Protokollspezifikation
Flags
Session ID
…
Session Layer
1 Byte
Bit 0: Request Bit
Bit 1: Version Bit 0 Bit 2: Version Bit 1
1 Byte Gültig von (1,255]

## Slide 17: Protokollspezifikation
Flags
Session ID
…
Flags
…
Presentation Layer
Session Layer
1 Byte
Bit 0: Version Bit 0 Bit 1: Version Bit 1

## Slide 18: Protokollspezifikation
Flags
Session ID
…
Flags
…
Flags
Length
Command ID
Payload
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
1 Byte
Bit 0: Request Bit
Bit 1: Version Bit 0
Bit 2: Version Bit 1
Bit 3: Extended
1 Byte
1 Byte
Payload bis zu 65kB mit extended Bit

## Slide 19: Implementierte Kommandos

## Slide 20: Media-Streaming
Eigenimplementierung eins UDP-Streams
MJPEG-Komprimierung
Frame-Grösse bei 160x120 (19200 Pixel) bei 16Bit = 38400 Byte
Komprimierung auf ca. 4000 bis 8000 Byte
Übertragung von 25 Frames pro Sekunde
Kompatibel mit herkömmlichen Streaming-Clients (VLC, …)
Media-Streaming in eigenen Prozess ausgelagert (damit absturzsicher)

## Slide 21: App
Wiederverwendung Netzwerkprojekt
Steuerung des Roboters und der Lampe
Zuschauermodus oder Operatormodus
Automatischer Reconnect
Speicherung des Namens bei der Anmeldung
Chatten mit Server möglich

## Slide 22: App

## Slide 23: Game Server
Programmiersprache: C#
Implementiert das Protokoll
Kapselt Spiellogik
Enthält das Zeiterfassungssystem für das Spiel
Triggerung durch Kamera

## Slide 24: Zeitmesssystem
Eigenimplementierung eines Kamera-gesteuerten Zeitmesssystems
Selbst-adaptiv und insensibel auf Umgebungsrauschen
Definition des Region of Interest (ROI)
Trigger löst aus bei Überschreitung eines Thresholdwerts des Diff-Frames
Diff-Frames werden gefiltert (Low-Pass)

## Slide 25: Sicherheitsaspekte
Aus Sicht eines Angreifenden
DDos-Attacke (Session-IDs sind begrenzt auf 255)
Session-Hijacking mit IP-Spoofing
Gegenmassnahmen
Session-ID mit 4 Byte Länge
Verschlüsselung von Paketen (Presentation Layer)
 Paketgrösse war für uns ein entscheidender Faktor für Protokoll

## Slide 26: Analyse Kommunikation
Messung der Latenzzeiten in lokalem Netzwerk (WLAN) mit jeweils 1000 Paketen
1. Kontrollkommunikation
Kommunikation zwischen Roboter und Server 7ms (StdDev 4ms)
Kommunikation zwischen App und Server 6ms (StdDev 5ms)
Kommunikation zwischen App und Roboter 15ms (StdDev 4ms)
2. Media-Streaming (professionell gemessen mit Handy-Cam)

## Slide 27: Ausblick & Offene Punkte
Ausweitung der Testfälle auf externen Server und Kommunikation über Internet (Qualität)
Verschlüsselung (Sicherheitsaspekt)
Kommandofilterung verbessern (Sicherheitsaspekt)
Sensordatenfilterung verbessern (Kompass)
Feldtest mit unterschiedlichen Anwendenden
   Weiterhin Absturzfrei bleiben!

## Slide 28: Fragen?